| МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ |
| --- |
| РОЖЬ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ НА СОЛОД Rye for malting | ГОСТ 16991-71 |
| МКС 67.060 ОКП 97 1971 |  |
| Дата введения 01.07.72 |

Настоящий стандарт распространяется на рожь, поставляемую для переработки на солод в спиртовом производстве, а также в пивобезалкогольной промышленности.

Обязательные требования ко ржи для переработки на солод, направленные на обеспечение ее безопасности для жизни и здоровья населения, изложены в таблице (показатели «вредная примесь», «зараженность вредителями») и в п. 1.2а.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

  - Для переработки на солод поставляют рожь по ГОСТ 16990.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

  - Рожь, поставляемая для переработки на солод, по качеству должна соответствовать требованиям, указанным в таблице.

| Наименование показателя | Норма и характеристика |
| --- | --- |
| Цвет и запах | Свойственные нормальному зерну ржи |
| Состояние | Негреющаяся, в здоровом состоянии |
| Влажность, %, не более | 15,5 |
| Натура, г/л, не менее | 685 |
| Содержание сорной и зерновой примесей, %, не более | 5,0 |
| в том числе: |  |
| сорной примеси, не более | 2,0 |
| вредной примеси (в числе сорной), не более | 0,2 |
| в числе вредной примеси: |  |
| гелиотроп опушенноплодный и триходесма седая | Не допускаются |
| Способность прорастания на пятый день, %, не менее | 92 |
| Зараженность вредителями хлебных запасов | Не допускается, кроме зараженности клещом не выше I степени |

1.2а.	Содержание токсичных элементов, микотоксинов, N-нитрозаминов и пестицидов во ржи не должно превышать допустимые уровни, установленные Медико-биологическими требованиями и санитарными нормами качества продовольственного сырья и пищевых продуктов1) Минздрава СССР 
№ 5061–89 от 01.08.89.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

  - Основное зерно, сорная и зерновая примеси

    - К основному зерну относят целые, а также поврежденные зерна ржи, по характеру повреждений и выполненности не относящиеся к сорной или зерновой примеси.

    - К сорной примеси относят:

весь проход, полученный при просеивании через сито с отверстиями диаметром 1,0 мм;

в остатке на сите с отверстиями диаметром 1,0 мм:

минеральную примесь (комочки земли, гальку, шлак, руду и др.);

органическую примесь (части стеблей и стержней колоса, ости, пленки и т. п.);

семена дикорастущих растений;

семена культурных растений, не отнесенные к зерновой примеси;

зерна ржи, пшеницы, полбы и ячменя прогнившие, проплесневевшие, обуглившиеся, поджаренные – все с явно испорченным эндоспермом;

зерна ржи, пшеницы, полбы и ячменя с полностью выеденным эндоспермом;

вредную примесь: спорынью, головню, зерна, пораженные нематодой, вязель разноцветный, горчак ползучий, софору лисохвостную, термопсис ланцетный (мышатник), плевел опьяняющий, гелиотроп опушенноплодный, триходесму седую.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

    - К зерновой примеси относят: зерна ржи:

битые и изъеденные независимо от характера и размера повреждений в количестве 50 % их массы (остальные 50 % относят к основному зерну);

давленые;

сильно недоразвитые – щуплые;

проросшие с вышедшим наружу корешком и ростком или с утраченным корешком и ростком, но деформированные, с явно измененным цветом оболочки вследствие прорастания;

поврежденные самосогреванием или сушкой, заплесневевшие, с явно измененным цветом оболочки и затронутым эндоспермом;

раздутые при сушке.

К зерновой примеси относят также зерна пшеницы, полбы и ячменя целые и поврежденные, не отнесенные по характеру повреждений к сорной примеси.

- ПРИЕМКА

  - Правила приемки – по ГОСТ 13586.3.

  - Контроль содержания токсичных элементов микотоксинов, N-нитрозаминов и пестицидов осуществляется в соответствии с порядком, установленным производителем продукции по согласованию с органами государственного санитарного надзора и гарантирующим безопасность продукции.

- МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВА

  - Отбор проб – по ГОСТ 13586.3.

  - Определение запаха и цвета – по ГОСТ 10967.

  - Определение влажности – по ГОСТ 13586.5.

  - Определение натуры – по ГОСТ 10840.

  - Определение сорной и зерновой примесей – по ГОСТ 30483.

  - Определение способности прорастания – по ГОСТ 10968.

  - Определение зараженности вредителями – по ГОСТ 30483.

  - Содержание токсичных элементов определяют по ГОСТ 26927, ГОСТ 26930 – ГОСТ 26934, микотоксинов, N-нитрозаминов и пестицидов – по методам, утвержденным Минздравом.

Разд. 2, 3. (Измененная редакция, Изм. № 1).

- ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

  - Рожь размещают, транспортируют и хранят в чистых, сухих, без постороннего запаха, не зараженных вредителями транспортных средствах и зернохранилищах в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида, санитарными правилами и условиями хранения, утвержденными в установленном порядке.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

  - При размещении, хранении и транспортировании учитывают состояния ржи по влажности и засоренности в соответствии с ГОСТ 16990.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

- РАЗРАБОТАН Всесоюзным научно-исследовательским институтом зерна и продуктов его переработки (ВНИИЗ)

Директор д-р техн. наук Л. А. Трисвятский

Зав. лабораторией стандартизации канд. техн. наук А. С. Белиловская

ВНЕСЕН Министерством заготовок СССР

Зам. министра И. Г. Балясинский

- ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ Отделом сельскохозяйственной продукции Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР

Начальник отдела Ю. И. Ленарский

Ст. инженер А. А. Сорокина

Отделом стандартизации продукции сельского хозяйства Всесоюзного научно-исследовательского института стандартизации (ВНИИС)

Зав. отделом канд. с.-х. наук М. Н. Рыбаков

Инженер Л. Б. Лаврова

- УТВЕРЖДЕН Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР 24.03.70 (протокол № 41)

Председатель Научно-технической комиссии, зам. председателя Комитета А. П. Милованов

Члены комиссии: А. И. Антоновский, К. И. Гаркаленко, Ю. И. Ленарский, П. А. Морозов-Михайлов, М. Н. Рыбаков

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 21.05.71 № 991

- ВЗАМЕН ОСТ КЗ СНК 8861/328

- ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
| --- | --- |
| ГОСТ 10840-64 | 3.4 |
| ГОСТ 10967-90 | 3.2 |
| ГОСТ 10968-88 | 3.6 |
| ГОСТ 13586.3-83 | 2.1, 3.1 |
| ГОСТ 13586.5-93 | 3.3 |
| ГОСТ 16990-88 | 1.1, 4.2 |
| ГОСТ 26927-86 | 3.8 |
| ГОСТ 26930-86 – ГОСТ 26934-86 | 3.8 |
| ГОСТ 30483-97 | 3.5, 3.7 |

- Ограничение срока действия снято по протоколу № 2–92 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2–93)

- ИЗДАНИЕ с Изменением № 1, утвержденным в январе 1995 г. (ИУС 4–95)

# Footnotes

1) На территории Российской Федерации действуют СанПиН 2.3.2.1078–2001.